云南省水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告编制指南（试行）

云南省水利厅

2023年4月

目     录

1总则	1

2综述	4

3迁建水文测站基本情况	5

3.1流域水系	5

3.2设站目的和作用	5

3.3测站现状	5

4迁建原因及处置方案	5

4.1迁建原因	5

4.2迁建的目的和作用	5

4.3处置方案	5

4.3.1查勘选址	5

4.3.2选址方案比选	5

4.3.3监测水文测站及人员配置	5

5迁建工程规模及内容	5

5.1依据及建设标准	5

5.2建设目标及原则	6

5.3建设规模	6

5.4建设内容	6

5.4.1基础设施	6

5.4.2技术设备配置	6

6工程设计	6

6.1设计依据	6

6.2监测方案	6

6.2.1水位监测方案	6

6.2.2流量测验方案	7

6.2.3泥沙监测方案	7

6.2.4降水、蒸发监测方案	7

6.2.5水质监测方案	7

6.2.6地下水监测方案	7

6.2.7墒情监测方案	7

6.2.8水文图像监控方案	8

6.2.9其它水文测站监测方案	8

6.3工程设计	8

6.3.1设施总体布置	8

6.3.2设施设计	8

6.3.3技术装备配置	11

7施工组织设计	13

7.1施工条件	13

7.2工程建设工期	13

8工程管理及运行管理	13

9环境影响评价	14

10投资估算	14

10.1编制依据及原则	14

10.2工程费用构成、基础单价及取费标准	14

10.2.1工程费用构成	14

10.2.2基础价格	14

10.2.3取费标准	14

10.3 投资估算	14

10.4 资金筹措	14

11迁建结论与建议	14

11.1迁建前后功能性评价	14

11.2功能缺失补救措施	15

11.3综合评价	15

# 1总则

1.1 依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水文条例》、《云南省水文条例》等相关法律法规，建设工程对水文测站造成影响的，经防洪影响评价确定进行站点迁移的国家重要水文测站，须依据本编制指南编制水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告，上报相关部门审批。为规范水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告的编制原则、基本内容和深度要求，制定本编制指南。

1.2 本编制指南适用于迁建国家重要水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告的编制。

1.3 编制水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告应以《建设工程对水文监测影响程度分析评价报告》及相关批文为依据，在对水文测站迁建条件进行调查和查勘的基础上，进行选址方案和技术方案比选,从技术、经济、社会、环境等方面，对迁建水文测站进行全面的分析、论证和评价。

1.4水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告的主要内容和深度应符合下列要求：

（1）描述原有水文测站的基本情况：包括流域、水系、自然地理、社会经济、测站现状、基础设施设备配置情况、人员配置、监测指标、设站目的和功能、流域内水文测站分布、水利工程等；

（2）阐述迁建原因、迁建的目的和作用、处置方案等；

（3）从水文测站功能、社会需求、经济贡献、技术可行性等方面论述水文测站迁建的必要性和可行性；

（4）依据相关规范规程确定迁建水文测站的建设目标、任务及规模；

（5）应基本确定迁建水文测站建设内容及工程总体布置，完成水文测站迁建工程中测验河段、水位、流量、泥沙、降水、蒸发、水质、地下水等监测项目的相关设计，提出相关业务用房的设计方案，基本确定供水、供电、交通、通讯等基础设施的建设方案及工程量，基本确定水文信息采集、传输、处理、存储等相关设备的指标要求，基本确定业务应用及服务系统的软硬件配置方案，技术要求等，通过典型设计估算工程量；

（6）分析施工条件，基本确定施工组织形势，施工方法和要求，确定总工期及进度安排；

（7）基本确定建设管理机构和水文测站管理模式，测算运行维护费用，明确资金来源；

（8）分析环境影响，提出环境影响评价结论及治理方案；

（9）明确价格水平年，估算工程投资，确定资金筹措方案；

（10）对迁建方案进行评估，提出结论和建议；

1.5根据需求将有关影响水文测站正常运行的相关批文及政府规划指导性文件列为迁建技术论证报告的附件；

1.6水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告应按本编制指南第2～12章的要求编制，并将综述列为第1章，依次排序；

1.7水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告应委托具有编制能力的单位编制。

1.8本编制指南主要引用的主要标准、条文如下：

《中华人民共和国水文条例》

《云南省水文条例》

《水文监测环境和设施保护办法》（2015）

《水文测站网规划技术导则》（SL34-2013）

《水利水电工程等级划分及防洪标准》（SL252-2017）

《水文基础设施建设及技术装备标准》（SL415-2022）

《河流流量测验规范》（GB50179-2015）

《降水量观测规范》（SL21-2015）

《水位观测标准》（GB/T50138-2010）

《水文缆道测验规范》（SL443-2009）

《声学多普勒流量测验规范》（T/CHES 61-2021）

《水面蒸发观测规范》（SL630-2013）

《河流悬移质泥沙测验规范》GB50159-2015）

《水文测量规范》（SL58-2015）

《水文巡测规范》（SL195-2015）

《土壤墒情监测规范》（LS364-2015）

《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2015）

《河港总体设计规范》（JTS166-2020）

水环境监测规范（SL219-2013）

1.9水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告的编制，除应符合本编制指南外，还应符合国家现行有关标准及规定。

2综述

2.1综述水文测站来源或相关规划的审批情况以及水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告的编制过程。

2.2综述迁建水文测站所在流域的河流、水系、自然地理、社会经济、基础设施设备配置情况、人员配置、监测指标、设站目的和功能、水利工程、水文站网分布等。

2.3综述迁建原因及处置方案。

2.4综述水文测站迁建目标、规模及建设内容。

2.5综述水文测站迁建各项监测要素建设方案。

2.6综述施工组织形式及进度安排。

2.7综述建设管理机构、水文测站管理模式、运行管理方案。

2.8综述环境影响评价结论。

2.9综述投资估算及资金筹措。

2.10综述结论及建议。

3迁建水文测站基本情况

3.1流域水系

应说明迁建水文测站所在的流域、水系、河流组成，流域地理位置等。

3.2设站目的和作用

应说明迁建水文测站的设站目的、测站功能、监测项目等。

3.3测站现状

应说明迁建水文测站的监测环境现状、人员配置、设施设备配置现状等，见附表1。

# 4迁建原因及处置方案

4.1迁建原因

应说明迁建的具体原因。

4.2迁建的目的和作用

应说明迁建后要达到的目的，要求和作用。

4.3处置方案

4.3.1查勘选址

应说明迁建的选址依据、过程及相关情况。

4.3.2选址方案比选

应提出2～3个选址方案进行比选，最终确定1个迁建方案。

4.3.3水文测站功能及人员配置

应说明迁建后水文测站功能、测验项目和人员配置等情况。

# 5迁建工程规模及内容

5.1依据及建设标准

应说明迁建所依据的规划、批文、意见以及有关的国家标准、行业标准等。

5.2建设目标及原则

依据建设任务，结合迁建水文测站所在流域或区域的作用，确定建设目标，依据社会经济发展水平和国家产业政策，结合工程实际，确定建设原则。

5.3建设规模

应根据水文测站建设目标、相关规划审批意见等，明确水文测站建设任务，依据有关建设技术标准分析工程需求，确定迁建水文测站需求表，详见附表2。

5.4建设内容

根据迁建水文测站建设标准和需求分析成果，确定迁建水文测站建设内容及工程量。

5.4.1基础设施

描述基础设施需求建设内容，详见附表3

5.4.2技术设备配置

描述技术设备配置需求建设内容，详见附表4。

# 6工程设计

6.1设计依据

应说明设计所依据的批文、政府指导文件、相关规范规定等。

6.2监测方案

6.2.1水位监测方案

应根据测验河段地形、地质条件、水位变幅、河道水流特征、航运、漂浮物及岸坡特点，确定水文测站水位监测所采用的监测方案，提出2～3个监测方案进行方案优选。

6.2.2流量测验方案

应根据测验河段地形、地质条件、水位变幅、河道水流特征、航运、漂浮物及岸坡特点，确定水文测站流量监测所采用的过河设施、监测设备、监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

6.2.3泥沙监测方案

应根据河流水泥沙特征、航运、漂浮物及岸坡特点，确定水文测站泥沙监测所采用的固定设施、监测设备、监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

6.2.4降水、蒸发监测方案

应根据现场安装条件和监测要求，确定水文测站降水、蒸发监测所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

6.2.5水质监测方案

应根据监测要素需求结合现场安装条件，确定水文测站水质监测所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

6.2.6地下水监测方案

应根据监测要素需求结合现场安装条件，确定地水文测站下水监测所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

6.2.7墒情监测方案

应根据监测要素需求结合现场安装条件，确定水文测站墒情监测所采用的监测设备和监测方式，提出2～3个监测方案进行方案优选。

6.2.8水文图像监控方案

应根据水文测站不同监控对象和监控范围，结合图像存储、传输、现场展示等要求，确定监控设备建设方案。

6.2.9其它水文测站监测方案

根据设站目的和水文测站监测需求结合测站安装条件进行完善。

6.3工程设计

6.3.1设施总体布置

应简述水文测站测验河段挡墙、护坡，潜坝、站房、缆道、测桥、支架、桩、标、点、牌、观测道路、测验码头等设施的平面总体布置情况。

6.3.2设施设计

7.3.2.1测验河段设施设计

测验河段设施包括，测站标志、水准点、断面桩、保护标志、测验码头、观测道路、护坡、挡土墙等。

断面标志、断面桩、保护标志牌等应根据《河流流量测验规范》（GB50179-2015）的规定确定其数量及制作形制。

水准点应根据《水位观测标准》（GBT50138-2010）确定其数量及制作形制。

测验码头应参照《河港总体设计规范》（JTS166-2020）的规定结合现场地形地质、水位变幅、交通条件、工作需求等确定其总体布置、主要尺寸、形制、工程量和工艺等。

观测道路应根据现场地形地质条件确定其布设情况，制作形制、尺寸、施工工艺、工程量等。

护坡、挡墙应根据现场地形、地质、水位变幅、设计标准等确定其范围、型式、尺寸、工程量等。

6.3.2.2水位监测设施设计

水位监测设施包括水尺、水位监测平台及支架等，应根据测验断面地形、地质条件、水位变幅、航运、漂浮物、岸坡地形及地质情况确定其水尺的类型、数量及布设情况。根据河流特性、河道地形、河床地质、断面形状、及水位变幅、泥沙特征等选择适当的监测仪器，并确定其水位观测平台或支架的型式、总体布置、主要尺寸与材料选择、工程量等。

6.3.2.3流量监测设施设计

流量监测设施包括在线流量安装设施、水文缆道、水文测船、水文测桥、测流堰槽、潜坝等。

在线流量安装设施根据测验河段地形、地质条件、泥沙特征、最大流速、最大水深等确定平台布局、尺寸、安装支架与平台连接方式、支架满足设备安装和维护的工艺设计、工程量等。

水文缆道包括缆道支架基础、缆道支架、地锚、主绳、三角行车、工作绳等，应根据已确定的测验方案结合测验河段地形、地质条件、测站特性和测验任务、最大流速、最大水深、跨度、悬索架设高度、定位及测深方式、测速方法等确定缆道型式、工程量等。

水文测船应根据河流特性、河段航区级别、水位变幅、航运、漂浮物等确定其船型、尺寸、相关参数、动力及数量等。

水文测桥应根据河流特性、河道地形、河床地质、断面情况等确定测桥形制、尺寸、材料、制作工艺和数量等

堰槽、潜坝应根据河流特性、河道地形、河床地质、河道坡降、泥沙情况等确定堰槽、潜坝形制、尺寸、工程量等。

6.3.2.4降蒸监测设施设计

应根据《降水量观测规范》（SL21-2015）及《水面蒸发观测规范 》（SL 630-2013）的要求结合现场地形条件选择观测场地，确定观测场规格及布设情况。

6.3.2.5泥沙监测设施设计

根据测验河段水沙特性结合设备安装要求，确定泥沙监测设施的布设、形制、尺寸及工程量等。

6.3.2.6水质监测设施设计

水质监测设施包括自动监测站、水质采样通道、水质站标示等。自动监测站应根据监测任务、现场条件和监测设备的安装要求，确定传感器、取水设施、仪器室面积及形制。水质采样通道应根据地形地质条件确定其型式、尺寸、和工程量等。水质站标示应根据监测任务和类别结合断面地形地质条件确定标示形制、尺寸、数量等。

6.3.2.7地下水监测设施设计

应根据监测内容结合区域水文地质、地下水埋深、确定其观测井形制、井深、尺寸和数量等。

6.3.2.8墒情监测设施设计

应根据自然地理条件和监测任务，按《土壤墒情监测规范》（SL 364-2015）的要求选择观测场地，确定观测场地规格、尺寸、布设及工程量等。

6.3.2.9水文图像监控设施设计

应根据不同监控指标需求，结合现场地形条件，确定形制、尺寸、数量等。

6.3.2.10监测业务用房设施设计

应根据水文测站级别、类别、测站生产任务、监测方式、驻站人员数量等依据SL267-2022的规定测算水位房、缆道控制室（或流量测验房）、泥沙处理室、办公室、水情值班室、仓库、职工宿舍、文体活动室及其他附属用房等的面积，并确定房屋结构型式、层数及建筑高度等。

6.3.2.11供电、给排水、取暖、通讯等设施设计

根据建设水文测站地形条件和自然环境以及周边供水、供电、通讯、取暖等公共设施现状，确定其供水、供电、供暖、通讯等设施线路长度，布置形制等。

6.3.2.12防雷设施设计

应根据水文测站所在区域雷电活动情况，结合设施设备防雷要求，确定防雷设施的形制、尺寸、材料及布设情况。

6.3.2.13其他设施设计

围墙、大门、围栏、硬化、绿化、进站道路、消防、防盗、测站标志等设施设计应根据工程形状、测站面积、建设需求等测算围墙长度、大门尺寸、围栏长度、硬化、绿化面积，进站道路总面积、消防、防盗、测站标志等设施的形制数量等。

6.3.3技术装备配置

6.3.3.1水位监测设备

应简述采用的水位监测仪器如超声波水位计、雷达水位计、气泡水位计、压力水位计、浮子水位计、电子水尺等的设备性能和技术指标。

6.3.3.2流量监测设备

应简述采用的流量监测仪器如流量在线监测系统、缆道绞车、控制系统、铅鱼、浮标投放器、桥测车、流速仪、雷达波测速系统、ADCP、雷达测速枪等设备性能和技术指标。

6.3.3.3降、蒸监测设备

应简述采用的降水、蒸发监测设备如蒸发器、自动蒸发器、雨量器、雨量计、雨（雪）量计、遥测系统等设备的性能和技术指标。

6.3.3.4泥沙监测设备

应简述采用的泥沙监测设备如横式采样器、瓶式采样器、计时式采样器，计深式采样器、在线泥沙监测系统、烘箱、天平、过滤设备等的性能和技术指标。

6.3.3.5水质监测设备

应简述水质监测分析仪器如水质自动监测站仪器设备，移动实验室等设备的性能及技术指标。

6.3.3.6地下水监测设备

因简述地下水监测仪器的性能及技术指标。

6.3.3.7墒情监测设备

应简述墒情监测仪器设备性能及技术指标。

6.3.3.8水文图像监控设备

应简述水文图像监控设备如视频捕获、视频信号传输、视频编码、云台控制、存储等设备的性能及技术指标。

6.3.3.9网络、通讯设备

应简述网络、通讯设备如计算机及其外设、网络通讯设备、程控电话、电台、GSM终端、卫星传输、数据采集终端RTU、电源等设备的性能及技术指标。

6.3.3.10其他设备

应简述如测绘仪器、生产工具、交通工具、供电、供暖、供水、防雷等设备的性能和技术指标。

# 7施工组织设计

7.1施工条件

应简述水文测站所在地的水文、气象、供水、供电、交通、通讯及建材供应情况、劳动力状况等施工条件，提出施工组织形式。

7.2工程建设工期

根据施工的基本要求，确定初选主体工程的施工方法、施工程序、施工进度，提出各阶段进度控制意见，确定工期及施工进度安排表。

# 8工程管理及运行管理

应明确建设水文测站的隶属关系，管理机构，管理职责、组织管理模式、应按水文测站法人制的要求，明确建设水文测站的主管单位和建设单位。建设管理应按照建设水文测站法人制、招投标制、监理制要求，针对水文测站特点制定相关规章制度和管理办法，明确招投标组织形式、招标方式及范围等。明确水文测站运行单位，测算运行维护经费和资金来源。

# 9环境影响评价

应简述水文测站所在地的环境状况及环境保护目标，分析工程建设对水文测站所在地环境产生的影响，初步说明综合评价结论。

# 10投资估算

10.1编制依据及原则

应说明投资估算的编制原则、依据及采用的价格水平年。

10.2工程费用构成、基础单价及取费标准

10.2.1工程费用构成

应说明工程费用构成。

10.2.2基础价格

建筑及安装工程基础单价按概算编制扩大10%计列，应说明投资估算工作深度及精度。

10.2.3取费标准

执行《水利工程设计概（估）编制规定》（水总[2002]116号）及《水利工程概算补充定额》（水文设施工程专项）（水总[2006]140号）等相关规定。

10.3 投资估算

应简述工程投资估算情况，各分类分项经费估算情况等，插入投资估算表及汇总表，详见附表5。

10.4 资金筹措

应简述资金来源及筹措方案。

# 11迁建结论与建议

11.1迁建前后功能性评价

对迁建方案与原水文测站功能进行比较评价，说明迁建方案的合理性。

11.2功能缺失补救措施

对迁建后无法解决的原水文测站相关功能问题，提出其他方案补救措施。

11.3综合评价

对水文测站受建设工程影响迁建技术论证报告的必要性、可行性、建设任务、工期、投资等成果进行综合评价，并提出建设性意见。

附表：

附表1：受工程影响的××水文测站设施设备现状表

附表2：××水文测站迁建工程现状与需求表

附表3：××水文测站迁建工程基础设施建设内容表

附表4：××水文测站迁建工程技术设备配置建设内容表

附表5：××水文测站迁建工程投资估算表

| 附表1 受工程影响的××水文测站设施设备现状表 |
| --- |
| 序号 | 水文测站名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 水文监测设施 |  |  |
| .... |  |  |  |
| 二 | 水文监测设备 |  |  |
| .... |  |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |

| 附表2 ××水文测站迁建工程现状与需求表 |
| --- |
| 序号 | 水文测站名称 | 单位 | 建设标准 | 需求 |
| 一 | 第一部分 建筑安装工程 |  |  |  |
| 1 | ...... |  |  |  |
| ... | 第二部分 仪器设备及安装 |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |
| ... | 第三部分 建设及施工场地征用 |  |  |  |
| ... | ...... |  |  |  |

| 附表3 ××水文测站迁建工程基础设施建设内容表 |
| --- |
| 序号 | 水文测站名称 | 建设内容 |
| 1 | 基础设施 | ..... |

| 附表4 ××水文测站迁建工程技术设备配置建设内容表 |
| --- |
| 序号 | 水文测站名称 | 建设内容 |
| 1 | 技术设备 | ..... |

| 附表5 ××水文测站迁建工程总估算表 单位：万元 |
| --- |
| 序号 | 水文测站名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| Ⅰ-1 | 第一部分：建筑工程 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
| Ⅰ-2 | 第二部分：仪器设备及安装工程 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
| Ⅰ-3 | 第三部分：施工临时工程 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
| Ⅰ-4 | 第四部分：独立费用 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  |  |
| Ⅰ-5 | 基本预备费 |  |  |  |  |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  |  |
| Ⅲ | 环境保护工程费 |  |  |  |  |
| Ⅳ | 水土保持工程费 |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  |  |